## Slide 1
Institut National Polytechnique
Félix Houphouët-Boigny
Joseph KOYE
Leçon 1 : Rappel des protocoles
WAN Routeur

## Slide 2
Rappel des protocoles
Frame Relay
Le frame relay est un protocole de commutation de niveau 2. Proposé au milieu des années 80 par Eric Scace , Il a permis notamment de vulgariser les VPN, favorisant l’essor de la data sur la voix. Le frame relay repose sur 3 principes :
La mutualisation de la ressource par différents VPN
Le routage par relais de trame : lorsqu’une session de communication est établie entre 2 terminaux d’un VPN, la route est définie pour la toute première trame et toutes les trames suivantes emprunteront la même route. La trame de tête joue donc le rôle de locomotive, les autres trames étant des wagons.
La mutualisation de ressources ne permettant pas une stabilité du débit, on établit la notion de débit planché / débit plafond et de bonus / malus. L’opérateur du réseau garantit à son client (opérateur du VPN) un débit planché minimal et offre un débit plafond maximal. Le débit réel pouvant fluctuer entre ces 2 niveaux. Si accidentellement pendant une période t le débit est inférieur de Delta du débit planché, on considère un malus t * Delta. Dès que la charge du trafic le permet, on offrira un bonus t * Delta à l’opérateur VPN de préférence sur la session concernée. Ceci se matérialisera par un débit supérieur de delta au plafond pendant une période t.

## Slide 3
RNIS
Le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS/ISDN) est le standard de numérisation des réseaux RTC. Confiné dans un premier temps au cœur du réseau, il se déploie progressivement jusqu’à l’abonné et représente aujourd’hui 99% du trafic. Né à la fin des années 70, le RNIS a été conçu sur l’idée d’utiliser la partie numérique du RTC comme ressource mutualisée pour l’ensemble des services et applications de télécommunication : téléphonie, visiophonie, radiophonie, télévision, Internet, transmission de données, monétique, …
Canal A : On appelle canal A (analogique), un canal en bande de base (BP= 4 khz) dédié à une BL.
Canal B : On appelle canal B (Binary débit = 64 kbps), un canal numérique de base simplex (duplex= paire canaux B).
Canal D : On appelle canal D (Dedicated control) un canal de signalisation dédié de débit 64 kbps.
Trois (3) protocoles de transport ont été conçus spécifiquement pour le RNIS :
Le Plesiochronous Digital Hierarchy : PDH Protocole de transport conçu pour le haut débit dans la plage 1 - 100 Mbps.
Le Synchronous Digital Hierarchy : SDH Protocole de transport conçu pour le très haut débit FO : au-delà de 100Mbps.
L’Asynchronous Transfer Mode : ATM Protocole de transport conçu pour le très haut débit non FO : au-delà de 100 Mbps
Rappel des protocoles

## Slide 4
xDSL
xDSL est l'abréviation de "x" Digital Subscriber Line. Il s'agit du nom générique donné à la famille de technologies permettant d'atteindre des hauts débits de transmission sur le réseau cuivré traditionnellement dédié à la téléphonie analogique. Le sigle anglais xDSL fait référence à plusieurs technologies parmi lesquelles on a l'ADSL, le SDSL, le VDSL...
l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) est une ligne d’abonné numérique à débit asymétrique caractérisé par le sens de transmission, réseau-abonné (download et abonné-réseau (upload).
le SDSL (Single pair symmetric DSL) est une ligne d’abonné numérique à débit symétrique par paire. Il convient mieux dans le cadre de l’hébergement de serveur sur site ou d’applications utilisant des flux symétriques comme la voix sur IP ou la visioconférence sur IP.
le VDSL (Very high speed DSL) est une ligne d’abonné numérique à très haut débit. Il augmente les débits selon les caractéristiques physiques de celle-ci avec des débits moyens généralement compris entre 15 et 50 Mbit/s.
Rappel des protocoles

## Slide 5
PPP
Le protocole PPP (Point-to-Point Protocol) est un mécanisme qui permet de faire fonctionner le protocole internet et d'autres protocoles réseau à travers un lien utilisant des modems et les lignes téléphoniques (RTC, PSTN, connexion modem ) et/ou les lignes numériques RNIS
Une connexion à distance en mode PPP permet un accès illimité à l'ensemble des applications réseau disponibles sur Internet (courrier électronique, transfert de fichiers, web, l'accès à distance).
Une différence entre PPP et la connection Ethernet est bien sûr la vitesses - bande passante de 10 Mbs en théorie contre le modem analogique qui opère à la vitesse maximum de 56 kbps. On a donc des services différents.
Le Protocole Point à Point (PPP) est constitué d'un ensemble de trames standardisées, d'une procédure d'identification, et d'un protocole de configuration réseau qui permettent aux solutions d'accès à distance d'être opérationnelles dans un contexte hétérogène. Le support de PPP garantit l'accès à tout serveur d'accès distant supportant également le standard PPP, ce qui est souvent le cas sur Internet.
Rappel des protocoles