## Slide 1
Institut National Polytechnique
Félix Houphouët-Boigny
Joseph KOYE
Leçon 2 : Protocole de routage et réseau VPN
WAN Routeur

## Slide 2
Les protocoles de routages dynamique
RIP
Routing Information Protocol (RIP) est un protocole de routage IP de type Vector Distance (à vecteur de distances) s'appuyant sur l'algorithme de détermination des routes décentralisé Bellman-Ford. Il permet à chaque routeur de communiquer aux routeurs voisins la métrique, c’est-à-dire la distance qui les sépare d'un réseau IP déterminé quant au nombre de sauts ou « hops » en anglais.
Pour chaque réseau IP connu, chaque routeur conserve l'adresse du routeur voisin dont la métrique est la plus petite. Ces meilleures routes sont diffusées toutes les 30 secondes.
Pour éviter les boucles de routage, le nombre de sauts est limité à 15. Au-delà, les paquets sont supprimés.
RIP ne prend en compte que la distance entre deux machines en ce qui concerne le saut, mais il ne considère pas l'état de la liaison afin de choisir la meilleure bande passante possible. Si l'on considère un réseau composé de trois routeurs A, B et C, reliés en triangle, RIP préférera passer par la liaison directe A-B même si la bande passante n'est que de 56 kbit/s alors qu'elle est de 10 Gbit/s entre A et C et C et B
Ces limitations sont corrigées dans le protocole OSPF.

## Slide 3
OSPF
Open Shortest Path First (OSPF) est un protocole de routage interne IP de type « à état de liens ». Il a été développé au sein de l'Internet Engineering Task Force (IETF) à partir de 1987. La version actuelle d'OSPFv2 est décrite dans la RFC 2328 en 1997. Une version 3 est définie depuis 2008 dans la RFC 5340 [archive] (initialement dans la RFC 2740 [archive] en 1999) et permet l'utilisation d'OSPF dans un réseau IPv6.
Dans OSPF, chaque routeur établit des relations d'adjacence avec ses voisins immédiats en envoyant des messages hello à intervalle régulier. Chaque routeur communique ensuite la liste des réseaux auxquels il est connecté par des messages Link-state advertisements (LSA) propagés de proche en proche à tous les routeurs du réseau. L'ensemble des LSA forme une base de données de l'état des liens Link-State Database (LSDB) pour chaque aire, qui est identique pour tous les routeurs participants dans cette aire. Chaque routeur utilise ensuite l'algorithme de Dijkstra, Shortest Path First (SPF) pour déterminer la route la plus rapide vers chacun des réseaux connus dans la LSDB.
Le bon fonctionnement d'OSPF requiert donc une complète cohérence dans le calcul SPF, il n'est donc par exemple pas possible de filtrer des routes ou de les résumer à l'intérieur d'une aire.
Les protocoles de routages dynamique

## Slide 4
BGP
Border Gateway Protocol (BGP) est un protocole d'échange de route externe (un EGP), utilisé notamment sur le réseau Internet. Son objectif principal est d'échanger des informations de routage et d'accessibilité de réseaux (appelés préfixes) entre Autonomous Systems (AS).
Contrairement aux protocoles de routage interne, BGP n'utilise pas de métrique classique mais fonde les décisions de routage sur les chemins parcourus, les attributs des préfixes et un ensemble de règles de sélection définies par l'administrateur de l'AS. On le qualifie de protocole à vecteur de chemins (path vector protocol).
BGP prend en charge le routage sans classe et utilise l'agrégation de routes afin de limiter la taille de la table de routage. Depuis 1994, la version 4 du protocole est utilisée sur Internet, les précédentes étant considérées comme obsolètes. Ses spécifications sont décrites dans la RFC 42711 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4).
BGP a remplacé Exterior Gateway Protocol (EGP) qui était utilisé dans la dorsale ARPANET et a permis la décentralisation du routage sur Internet. Il a pour intérêt son passage à l'échelle (scalabilité)2: il peut traiter un très grand nombre de routes entre de nombreux Autonomous Systems en évitant les boucles, et masque la topologie interne des AS entre eux.
Les protocoles de routages dynamique

## Slide 5
Les VPNs
PPTP
PPTP est un protocole réseau qui permet des transferts sécurisés de données d'un client distant vers un serveur privé d'entreprise en créant un réseau virtuel privé (Virtual Private Network, VPN) par le biais de réseaux de données TCP/IP.
Le tunneling est le processus qui consiste à envoyer des paquets vers un ordinateur sur un réseau privé en les routant par le biais d'autres réseaux, tels que l'Internet. Les autres routeurs réseaux ne peuvent accéder à l'ordinateur qui est sur le réseau privé. Cependant, le tunneling permet au réseau de routage de transmettre le paquet vers un ordinateur intermédiaire tel que le serveur PPTP, qui est connecté à la fois au réseau de routage et au réseau privé. Le client PPTP et le serveur PPTP utilisent le tunneling pour router de façon sécurisée des paquets vers un ordinateur sur le réseau privé en utilisant des routeurs qui connaissent seulement l'adresse du serveur intermédiaire du réseau privé. Lorsque le serveur PPTP reçoit le paquet du réseau de routage, il l'envoie sur le réseau privé vers l'ordinateur de destination. Le serveur PPTP réalise ceci en traitant le paquet PPTP pour obtenir les informations de nom et d'adresses de l'ordinateur du réseau privé dans le paquet encapsulé PPP. Notez que le paquet PPP encapsulé peut contenir des données multi-protocoles telles que TCP/IP. Parce que le serveur PPTP est configuré pour communiquer sur le réseau privé en utilisant des protocoles de réseau privé, il est capable de lire des paquets multi-protocoles.

## Slide 6
L2TP
Le protocole Layer 2 Tunneling (L2TP) est un protocole de tunneling utilisé pour soutenir les réseaux privés virtuels (VPN) ou dans le cadre des prestations de services des FAI.
L2TP s'appuie sur les services de cryptage de la sécurité du protocole IPSec (Internet Protocol security). La combinaison de L2TP et IPSec est connue sous la désignation L2TP/IPSec. L2TP/IPSec offre les services VPN (Virtual Private Network) principaux d'encapsulation et de cryptage des données privées.
Les VPNs

## Slide 7
IPSec
IPsec (Internet Protocol Security), défini par l'IETF comme un cadre de standards ouverts pour assurer des communications privées et protégées sur des réseaux IP, par l'utilisation des services de sécurité cryptographiques1, est un ensemble de protocoles utilisant des algorithmes permettant le transport de données sécurisées sur un réseau IP. IPsec se différencie des standards de sécurité antérieurs en n'étant pas limité à une seule méthode d'authentification ou d'algorithme et c'est la raison pour laquelle il est considéré comme un cadre de standards ouverts. De plus, IPsec opère à la couche réseau (couche 3 du modèle OSI) contrairement aux standards , ce qui le rend indépendant des applications, et veut dire que les utilisateurs n'ont pas besoin de configurer chaque application aux standards IPsec
Les VPNs